# Text boxes

SWSN-T0/T2高精度温度表/无线温度变送器

(电池供电型)

使

用

说

明

书

南京盛亿科技有限公司

电话：025-52158433 52158422

地址：南京市江宁区天元中路128号诚基大厦8楼

(2)按EN键到需要更改的参数项，按键移动光标到要更改的数字处，然后按键更改参数设置，设置完后需要再次按下EN键保存该设置，仪表保存该参数后自动跳到下一项参数，若不需要继续修改参数值，同时按下EN、键退出参数设定界面。

(3)参数设定完毕，需要将仪表重启，即关闭仪表后稍等片刻(看到显示屏完全没有数字显示后)再次开启仪表。

(4)参数说明

P000～P001:系统保留 不要更改

P002:修正系数 范围1～200 初始值100 增减1表示系数增减0.001

P003:零位修正 范围1～200 初试值100 增减1表示零位增减0.1

P004: 接收主机号，指定本变送器的数据发往哪一台接收器或网关        P005:本机地址

P006:频段号 出厂设置3 可更改为1～5以避开同频干扰 变送器和接收器或网关频段号要一致

P007～P008:系统保留 不要更改   P010：数据采样间隔 设置0-255秒 无线开启时建议不要少于3秒

P011～P013:系统保留 不要更改   P014：无线发射功率1～7数字越大距离越远

P016:保留

P017: 保留

P015、P018:系统保留 不要更改

P019:数据发送周期，即最大几个采集周期启动数据发送。

## 5、常见故障处理

| 故障现象 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无显示 | 电池没电或电池板损坏 | 更换新的电池板 |
|  | 电池插头接触不良 | 更换或重新插好插头 |
|  | 液晶屏损坏 | 返厂维修 |
| 显示19** | 温度探头断开 | 重新接好内部的温度探头或返厂维修 |

## 6、运输及存储

1、运输过程中应当小心轻放，严禁强烈的碰撞。

2、产品应该存放在温度-40℃～85℃ 湿度＜90% 无结露，通风干燥无腐蚀性气体的场合。

## 7、技术服务

1、因产品质量问题，使仪表不能正常工作的，我公司一年内负责免费维修。

感谢您购买本公司产品！

本手册是关于仪表的功能、设置、接线方法、操作方法、故障时的处理方法等的说明书。在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用。

注意

·本手册内容如因功能升级等而有修改时，恕不另行通知。

·关于本书内容我们力保正确无误，但是一旦您发现有不妥或错误，请与我们联系。

警告

·不要在超出仪表使用条件的场合使用本仪表。

·如果不是我公司维修技术人员或者我们认可的人员，请不要拆卸仪表。

## 1、概述

# SWSN电池供电型高精度温度表/无线温度变送器我公司研发的一款新型的温度检测仪表，具有高精度(最高精度可达0.02%)、低功耗(待机功耗小于0.02mA)、外观小巧美观等特点，适用于-200～450℃；-200～1000℃；0～1300℃；0～1600℃温度的测量，已广泛应用于机械、化工、石油、造纸、制药、冶金、电力、环保及食品等行业。

## 2、技术参数

测量范围：-200～450；-200～1000℃；0～1300℃；0～1600℃

精度等级：0.5级 0.2级 0.1级

待机功耗：小于0.03毫安

供电方式：内置锂电池，采样间隔1秒寿命1到2年(无线开启)  2到5年(无线关闭)

采样间隔：0.5～255秒可设置

无线指标(可选)：调制方式:GFSK 工作频段:430～445MHz MAC协议:CSMA/CA 传输距离:800米(空旷)

工作环境：温度-30℃～80℃ 湿度＜90% 无结露

防爆级别：ExdIICT6(可选)

过程接口：M20×1.5外螺纹 法兰

护套材质：304  GH3030  GH3039  SiC-Si陶瓷  SiC陶瓷等

防护等级：IP65

## 3、安装与维护

## 3.1尺寸

## 3.2操作说明

# (1)打开仪表后部的外盖。

# (2)将2位电源开关全部由OFF位置拨到ON位置，仪表通电工作，重新合上仪表外盖即可。

# (3）若仪表出现明显的闪烁或显示暗淡，即表明电池供电不足，需要更换电池。

# [注意]· 若仪表开机后没有进入正常工作状态，可将仪表重启，即电源开关拨到OFF位置，稍等几秒后，重新拨回ON位置即可。

# · 电池的更换：取下电池板上的2芯供电插头，松开电池板螺丝，取下电池板，将新买的电池板换上，重新插上2芯供电插头即可。

## 3.3安装注意事项

(1)仪表应该向上垂直安装以便于观察，不要用硬物敲击传感器或将传感器安装在有剧烈振动的场合。

(2)环境温读超过50℃会大大减少电池的使用寿命，因此高温环境分体式变送器需采用隔热措施。

(3)外壳需拧紧，防止高湿环境影响产品电池使用寿命，温度超出产品标准时，应采取现场防护措施。

(4)本产品内部无用户可调元器件，安装时请勿拆开。

(5)避免将装置置于热源附近及有腐蚀性气体附近。

## 4、参数设定

(1)同时按下EN、键，仪表进入参数设定界面，此时屏幕上方显示设定的参数项目，下方显示设定值。

第3页

第2页

第1页